## Slide 1: ARCHITECTURE DU RESEAU RAN (Random Access Network)
Réseau d’accès radio
Réseau cœur
Réseaux externes
Réseaux externes
Réseau radio-mobile
RAN
(Radio Access Network)
CN
Core Network

## Slide 2: BSS Architecture BTS: Base Transceiver Station
La BTS est un équipement d’émission/réception radio
Il comprend:
  Les éléments d’émission et de réception ainsi que tout le traitement du signal spécifique à l’interface radio: TRXs (Transceivers).
  Les systèmes de couplage et les antennes
  Une unité “Base Common Function” (BCF), qui prend en charge la synchronisation, l’interface avec le BSC, …

## Slide 3: Architecture NSS
Le rôle principal du NSS est la gestion de la communication entre les utilisateurs GSM et les utilisateurs d’autres réseaux de télécommunications
Le NSS comprend :
  Les principales fonctions de commutation du GSM
  Les bases de données nécessaires pour la gestion de la mobilité (localisation) des abonnés

## Slide 4: Architecture NSS
Le NSS comprend les équipements suivants :
  MSC: Mobile services Switching Centre
    C’est un commutateur qui s’interface avec le BSS (Interface A), avec d’autres MSCs (MAP-E) et avec les réseaux externes (TUP/ISUP).
    G-MSC (Gateway MSC): s’interface avec le HLR (MAP-C) pour router les appels entrants
  VLR: Visitor Location Register
    La fonctionnalité VLR est intégrée dans chaque MSC
    Base de données responsable de l’enregistrement des données des abonnés localisés dans la zone de service correspondant au MSC
    IMSI, Profil, triplets d’authentification, TMSI, LAI, MSRN.
    Peut gérer de multiples Location Areas (LA)

## Slide 5: Architecture NSS
  HLR: Home Location Register
    Base de données en charge de l’enregistrement des données de tous les abonnés de l’opérateur
    IMSI, MS-ISDN, Profil, triplets d’authentification, adresse VLR courant
  AuC: Authentication Centre
    Connecté au HLR, contient l’IMSI et la Ki de chaque abonné, et les algorithmes A3 et A8
    Calcule les triplets d’authentification (RAND, SRES, Kc)
  EIR: Equipment Identity Register
    Base de données contrôlée par l’OSS pour l’identification des équipements mobiles (listes noire, grise et blanche)
  IWF: Inter-Working Functions
    Fonctionnalité d’adaptation de débit et protocoles pour les services de données

## Slide 6: Service prépayé
Implémenté grâce au RI (Réseau Intelligent)
Vérification du compte au début de l’appel et tout au long de la communication.
MSC
RI
Appel
Compte
Prépayé
état
décrémente
Autorisation de
poursuite d’appel
Effectué périodiquement
pendant la communication

## Slide 7: Architecture OSS
L’exploitation du réseau et la maintenance des équipements concernent tous les éléments
  L’OSS nécessite la connexion avec tous les éléments de l’infrastructure
L’aspect OSS n’est pas spécifique au GSM, ainsi le standard ne spécifie pas entièrement l’OSS
  Une grande liberté est laissée aux opérateurs et aux équipementiers
Les éléments du OSS sont appelées “Operation & Maintenance Centres” : OMCs.

## Slide 8: Architecture OSS
L’OMC est autonome et inclut une interface homme-machine pour le contrôle des éléments qui lui sont reliés
Il est typiquement constitué de stations de travail connectées à un serveur
L’OMC peut être dupliqué pour des raisons de sécurité
Les OMC peuvent aussi devenir simplement des passerelles vers des réseaux de gestion globale
  Approche TMN (Telecommunication Management Network)

## Slide 9: Les sous systemes GSM
MS: Mobile Station
BSS: Base Station Sub-system
NSS: Network and Switching Sub-system
OSS: Operation Sub-System
Réseau externe
BSS
NSS
OSS
Réseau radio-mobile
GSM
RAN du GSM
CN du GSM
MS

## Slide 10: Fonctions NSS
BTS
BSC
TC
MS
AUC
HLR
MSC
VLR
EIR
GMSC
VLR
Réseau sémaphore
BSS
NSS
Gère l’établissement des appels, la mobilité et les services.
RTC

## Slide 11: Fonctions BSS
BTS
BSC
TC
NSS
MS
BSS
Interface Air ou Um
Interface Abis
(protocole LAPD)
Interface Ater
(protocole CCITT 7)
BTS
BTS
MSC
Assure les transmissions radioélectriques et gère les ressources radio

## Slide 12: Les frontières du GSM
Un réseau GSM doit offrir des interfaces vers
  Les abonnés : qui bénéficient de tous les services offerts par le système : téléphonie, mobilité, roaming, SMS, SS, …
  Les opérateurs : qui cherchent à rentabiliser leur réseau GSM
    Forte concurrence entre les opérateurs
    Pour attirer beaucoup de clients et rester compétitifs, les opérateurs doivent fournir des services de haute qualité à un prix très attractif
  Les réseaux externes : les utilisateurs GSM doivent être capables de communiquer avec d’autres systèmes publics (RTCP, RNIS, IP, X.25...)
    Remarque : les différents réseaux GSM sont en général interconnectés via les réseaux fixes

## Slide 13: Architecture 2G
  BTS : Couche Physique (transmission radio, mod/demod, mulitplexage,..) et Liaison (échange sig et données entre MS et réseau)
  BSC : allocation de ressources, contrôle de puissance, HO
  TRAU : adaptation de débit pour la voix (16k  64k), peut aussi faire le d’adaptation de dédit data
  MSC : Commutation entre les MSC (comm, HO,..) dialogue avec VLR,
  HLR : identité des utilisateurs (chiffrement, IMSI, MSISDN, localisation actuelle), infos pour le roaming. Back-end : base de donnée, front-end : gestion de la signalisation
  AUC : authentification / clé de chiffrement de chaque abonné
  VLR : Localisation courante (idem HLR + TMSI)
  EIR : identité des terminaux, blacklist
  SMSC : gestion des SMS, facturation
  GMSC : fournit la fonction Edge, passerelle avec le réseau téléphonique et les réseaux IP, les autres opérateurs
A
A-ter
A-bis
Um

## Slide 14: Trame Radio
Multiplexage temporel et fréquentiel
Le système TDMA (Time Division Multiple Access ou AMRT). Sur la trame TDMA, chaque utilisateur a un intervalle de temps parmi 8 sur une fréquence)
Pour augmenter la capacité, on ajoute des fréquences : à chaque fréquence ajoutée (TRX), on gagne 8 IT  FDMA
F (MHz)
T (ms)
IT0
IT1
IT2
IT0
IT1
IT2
F1
0,577 ms
4.615 ms
Utilisateur 1
Utilisateur 2
Utilisateur 3
Plusieurs personnes qui veulent parler entre elles :
 chacun parle fort, à son tour, une fois sur 8 et si le groupe est plus important, on les met dans plusieurs salles
Chaque canal a une largeur de bande de 200 kHz.
 GSM : 124 canaux sur 25MHz sur 2 bandes hautes et basses
 DCS : 374 canaux sur 75MHz sur 2 bandes hautes et basses

## Slide 15: Design cellulaire
Comme le spectre de fréquences disponible (= ressource radio) et la portée des sites sont limités, on réutilise les mêmes fréquences sur plusieurs cellules.
Cette réutilisation se fait de manière à minimiser les interférences (co-canal et canal adjacent). Elle se fait en général suivant un motif (ex commun motif à 7/21)
Code de couleur BSIC : Base Station Identification Code
La même fréquence peut être utilisée pour supporter la voie balise de deux stations
suffisamment éloignées. Les deux stations ne se brouillent pas sur leur zone de service
respective mais un mobile situé à mi-distance peut recevoir alternativement l’une ou l’autre
station avec un niveau de champ suffisant. Afin de différencier les deux stations, on utilise le BSIC composé de 2 champs : NCC (Network Color Code lié à l’opérateur) et le BCC (Base Color Code : 0-7 pur différencier les cellules)
Si l’on rajoute bcp de TRX par cellule il faut changer de motif avec une réuilisation spectrale plus importante et donc plus de risques de brouillages :
Notes: Pendant la communication
    Le lien radio est mesuré
    Si la qualité passe sous un seuil : déclenchement
Après la décision d’effectuer le HO
  L’ancienne station transmet à la nouvelle les paramètres de transmission (clé de chiffrement, débit,…)
  Réservation (éventuelle) des ressources sur les liens BSC-BTS et MSC-BSC
  Le réseau transmet au mobile un message (référence sur le nouveau canal de transmission)
  L’ancien canal est libéré
  Si pas de ressources disponible : échec de handover (call dropped)
    Réservation

## Slide 16: Autres Aspects RF
RxLev : niveau de champs reçu de la BTS  niveau de réception DL, de -110 à -48 par pas de 1dB
    RxLev Full : mesure sur l’ensemble sur tous les TS
    RxLev Sub : mesure sur les TS utilisés avec activation DTX (on coupe l’émission durant les période de silence  gain d’énergie + intf)
RxQual : valeur de 0(bon) à 7(mauvais), fonction du BER remonté par le mobile sur les TCH  niveau de réception UL
Sensibilité MS : -102dBm, BTS -104dBm
Call possible jusque environ RxLev -102, RxQual -6, valeurs considérées comme correct : RxLev > -85dBm et RxQual < 4
TMA/LNA : amplifie le niveau de réception BTS (RX) pour améliorer sa sensibilité et réduire le risque de déséquilibre de bilan de liaison avec le mobile qui ne peut plus émettre assez fort pour être entendu (cf commentaires)
Diversité d’émission ou réception : 2 antennes pour améliorer de ~3dB l’émission et/ou réception, permet de choisir le meilleur signal voir combiner des chemins multiples (à vérifier en 2G..)  plutôt réception
    2 antennes séparées ou une antenne unique avec des dipôles croisés
Peu d’intérêt en 2G
Notes: TMA particulièrement utile si perte importante entre BTS et antenne  long feeders => le TMA permet de contrebalancer ces pertes. C’est aussi utile en rural où ‘on couvre des zones très large.
Par contre si l’on a très peu de pertes (utilisation de RRH ou RRU (en 3G sûr, existe en 2G ?) : module de puissance déplacé au pied de l’antenne et liaison avec la BTS en fibre optique), le TMA peut apporter trop de gain et générer sa propre interférence.

## Slide 17: Protocole
Interface A-bis
Interface A
MS
BTS
MSC
BSC
Interface Um
Couche 3
Couche 2
Couche 1
CM
MM
RR
RR
MM
CM
RR
LAPDm
LAPDm
LAPD
LAPD
Physique
Physique
BTSM
BTSM
BSSAP
BSSAP
SCCP
SCCP
MPT
MTP
Physique
Physique
Couche 1 : définit l’ensemble des moyens de transmission et de réception physique de l’information (A bis : MIC, Um gestion du multiplexage, codage correcteur d’erreur, mesures radio)  BTS
Couche 2 : fiabilise la transmission entre deux équipement par un protocole LAPD et LAP mobile  BTS
Couche 3 : établit, maintient et libère des circuits commutés avec un abonné du réseau fixe et est divisée en 3 sous-couches  BSC
  Radio ressource mangement RR Sélection de cellule (choix de la porteuse), ouverture d’une connexion, contrôle en cours de communication, handover, terminaison
  Mobility Management MM Gestion de l’itinérance, procédure de mise à jour de zone de localisation, Gestion de la sécurité
  Connection Management CM Établissement et relâchement des appels

## Slide 18: Focus HandOver (RR)
Les causes :
  Transfert cellulaire (mobilité de l’utilisateur)
  Éviter la rupture du lien
  Équilibrer le trafic
  Minimiser la consommation d’énergie
  Obervation (mesures)
  Etablissement du nouveau canal
  Transfert de la connexion vers le nouveau lien
  Libération de l’ancien
Pas d’algorithme imposé dans la norme GSM
  Le HO est décidé par le réseau
  Chaque opérateur établit une liste de critères
Hard Handover : arrêt de la transmission durant la mobilité
Notes: Pendant la communication
    Le lien radio est mesuré
    Si la qualité passe sous un seuil : déclenchement
Après la décision d’effectuer le HO
  L’ancienne station transmet à la nouvelle les paramètres de transmission (clé de chiffrement, débit,…)
  Réservation (éventuelle) des ressources sur les liens BSC-BTS et MSC-BSC
  Le réseau transmet au mobile un message (référence sur le nouveau canal de transmission)
  L’ancien canal est libéré
  Si pas de ressources disponible : échec de handover (call dropped)
    Réservation

## Slide 19: Focus Contrôle de puissance (RR)
Permet d’ajuster la puissance émise à ce qui est nécessaire pour réaliser la communication en UL et DL, permet également de limiter la consommation d’energie..  contrôle par le BSC
  BTS : le MS remonte périodiquement (~500ms) son niveau de réception (RSSI, BER, TOA) jusqu’au BSC qui indique à la BTS si up ou down (décision possible à chaque période) pas pas de 2dB
  MS : la BTS remonte le niveau de réception ul du MS vers le BSC qui indique au MS si up ou down pas pas de 2dB
  Rq : c’est à cette étape que le BSC peut aussi décider d’un HO
Applicable uniquement sur TCH ou SDCCH (pas sur le BCCH)
Le BSC convertit ces données en RxLev,RxQual
Notes: Pendant la communication
    Le lien radio est mesuré
    Si la qualité passe sous un seuil : déclenchement
Après la décision d’effectuer le HO
  L’ancienne station transmet à la nouvelle les paramètres de transmission (clé de chiffrement, débit,…)
  Réservation (éventuelle) des ressources sur les liens BSC-BTS et MSC-BSC
  Le réseau transmet au mobile un message (référence sur le nouveau canal de transmission)
  L’ancien canal est libéré
  Si pas de ressources disponible : échec de handover (call dropped)
    Réservation

## Slide 20: Focus Localisation (MM)
États d’un mobile
  Éteint
    mémorisation de la dernière localisation connue
    Commutation sur la messagerie
  Idle
    Informe régulièrement le réseau de ses changements de localisation (IMSI-attached)
  actif
Deux mécanismes de base :
  Localisation à la cellule prés
    Connaître la position exacte du mobile
    Lourde charge de signalisation
    Coût de localisation important mais pas de recherche (rapidité)
  Localisation vaste
    Localisation sur un vaste ensemble de cellules
    Recherche avec paging : émettre des messages d’avis de recherche dans les cellules visitées dernièrement
    Coût de recherche élevé (signalisation élevée) mais coût de localisation faible
En pratique 1 LA par BSC en général
Routing Area en data et pas nécessairement le même recouvrement

## Slide 21: Focus Connexion (CM)
Appel mobile vers fixe
  Allumer le portable
  Parcourt des fréquences
  Sélectionne la cellule et le PLMN
  État Idle
  Signalisation périodique pour la localisation
  Composition d’un numéro
  Envoi d’une demande de connexion via RACH
  Allocation d’un canal dédié de signalisation SDCCH via AGCH
  Procédures d’authentification et d’autorisation d’appel
  Le réseau route la demande vers le RTC (SS7)
Appel vers un mobile
  Appel en utilisant le MSISDN
  Appel acheminé jusqu’au GMSC le plus proche
  Le HLR du mobile est interrogé pour
    trouver le VLR courant
    vérifier les caractéristiques de l’abonnement
    traduction du MSISDN en IMSI
  Le VLR diffuse le message de paging PCH dans la zone de localisation
  Réponse du mobile (demande d’ouverture de canal (via RACH, réponse paging)
  Établissement comme précédemment (entre GMSC et le mobile via VLR-MSC)
Mobile
BTS
BSC
MSC
Channel Request
Channel Required
Channel activation
Chan activation ack
Immediate assignement CMD
Immediate assignement
CM Service Request
Establishment indication
UA (CM Service Request)
CON. REQUEST
Authentification Request
Authentification response
Ciphering Mode Command
Ciphering Mode Complete
SETUP (N°Demandé)
Call proceeding
RACH
AGCH
SDCCH

## Slide 22: Evolution architecture GPRS
Introduction de 2 nouveaux éléments que l‘on retrouvera en 3G
Gb
SGSN gère la mobilité, l'authentification, la compression et le cryptage
GGSN sert de passerelle avec les réseaux externes X.25 ou IP, il gère aussi la taxation
Rq sur ALU (quid des autres?), on a entre le BSC et le SGSN l’équipement MFS (Multi BSS FastPacket Server) : gestion de ressources pour plusieurs BSC interface avec le Core GPRS)

## Slide 23: Exemple sites
TMA
Diversité d’espace
RRH
FH pour connexion au RAN + éventuels rebonds
Arrivée fibre
Bretelle vers antenne

## Slide 24: Exemple sites
Antenne tri-bande cross-polar
Connexion éventuel d’un RCU/RET
Tirette de tilt électrique
Diplexeur pour couplage 900/1800
RET

## Slide 25: Configuration site
Diplexeur : couplage de plusieurs freq (900/1800)
Duplexeur : couplage UL/DL
Couplage de TRX gain de capa mais perte de puissance
Max 12 TRX donc 96 communications en // en FR
TrX1
TrX2
TrX3
TrX4
Coupleur
Coupleur
Coupleur
-6dB
- 3dB

## Slide 29: LTE 4G

## Slide 54: Que se passe-t-il quand j’allume mon terminal ?

## Slide 64: Transmission Radio

## Slide 65: Techniques de modulations

## Slide 74: 5G
Faible latence : URLLC
Faible consomation d’energie
Objet conecté
Très haut debit nécessaire à certaines applis de 1GB à 20 GBt
Terminal 5G NSA
Se comporte comme un terminal 4G, utilise les mêmes fréquences et equipement LTE
Plus de debit dans la DATA avec la 5G
Abonement compatible
SIM compatible
Appareil receveant les freq 5G 26Gz 35GHz
Notes: Nouvelles perspectives avec la 5G
Très attendus par les entreprises et le grand public
Ville itelligentes Smart city
Et divers applications qui necessite un debit elevé
NSA non stand alone : utilisation du RAN 5G et le cours 4G LTE signalisation 4G G node b connecte au e node B et signalisation 4G, plus utilisé par les operateurs
SA coures 5G ssignalation 5G
Contrôle plane user plane

## Slide 75
L’accès radio 5G est constitué de stations de base de nouvelle génération qui forment le nœud de connexion des mobiles avec le cœur réseau 5G (5GC)
Les mobiles UE communiquent avec les stations de base soient par un lien radio 5G, soit par un lien radio 4G. Si la communication est en 5G, la station de base se nomme gNB (next Generation Node Base Station), si la communication est en 4G, la station de base est une station de base 4G eNB évoluée pour s’interconnecter avec le cœur réseau 5G. La station de base se nomme ng-eNb (Next Generation eNb).

## Slide 98: Annexe 5G

## Slide 100
Probleme sur la QOS 5G
Proleme de compatibilités des UE
Mauvaise definitionsdes relations X2 entre EnodeB et G node B
Probleme de couverture g NobeB
Proleme arwae
Mauvaise config